# ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПОМ-1М

Пневмоочистительная машина предназначена для  выполнения работ по очистке от снега железнодорожных путей и стрелочных переводов на сети железных дорог, путем обдува путей воздухом. ПОМ-1М является прицепной несамоходной машиной, в качестве тяговой единицы и источника питания используется переоборудованный тепловоз 2М62, ТЭС-1000 или универсальный тяговый модуль УТМ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. | Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимальная скорость транспортирования, км/ч, не более | 80 |
| 3. | Вентиляторное устройство | ВМ-18 |
| 4. | Мощность привода вентиляторного устройства, кВт | 305х2 |
| 5. | Количество вентиляторных устройств, шт | 2 |
| 6. | Максимальная расчетная производительность вентиляторного устройства, тыс.м3/ч | 90,0 |
| 7. | Максимальная рабочая скорость машины, км/ч | 40 |
| 8. | Тяговая единица | Переоборудованный тепловоз 2М62 или ТЭС-1000 (УТМ-2М) |
| 9. | Минимальный радиус кривой, м | 80 |
| 10. | Масса, т, не более | 50 |
| 11. | Обслуживающий персонал, чел | 1 |