СОСТАВ РЕЛЬСОВОЗНЫЙ

ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ РС-300/3

# НАЗНАЧЕНИЕ

Состав рельсовозный повышенной вместимости РС-300/3 (в дальнейшем спецсостав), предназначен для погрузки рельсовых сварных плетей с технологических линий рельсосварочных предприятий, перевозки плетей к местам укладки бесстыкового пути, выгрузки на перегонах, погрузки на состав снятых с пути старогодных рельсовых плетей и последующей перевозки их к месту повторной укладки или ремонта. Спецсостав формируется из 27 четырехосной платформы.

Производство спецсоставов начато в 2005 году. Первый состав сдан в эксплуатацию в 2007 году.

Имеется сертификат соответствия РС ФЖТ.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Годовой объем перевозок, км пути							 94.5

2. Типы перевозимых рельсов					  Р50*, Р65, Р75, UIC60*

3. Ширина колеи, мм										1520

1435*

4. Наибольшее количество плетей из рельсов любого типа, перевозимых

на спецсоставе, шт										30

5. Длина плетей (наибольшая), м								300

6. Масса оборудования спецсостава, т							204

7. Масса полезного груза (Р65), т								500

8. Скорость движения спецсостава с рельсами (максимальная), км/ч		80

9. Длина состава по осям крайних автосцепок  платформы

направляющей №1 и платформы №61 (концевой), м:

номинальная									386

минимальная									377

10. Габарит подвижного состава					1-Т ГОСТ 9238-2013

11. Связь на спецсоставе							радиостанции

12. Обслуживающий персонал, чел								4

13. Показатели надежности:

13.1 Ресурс средний до капитального ремонта

спецсостава, км пути, не менее								945

13.2 Срок службы, лет										30

14. Показатели технологичности:

Удельная материалоемкость (годовая), т/км пути, не более			6

15. Показатели уровня унификации и стандартизации:

Коэффициент повторяемости, %							80

16 Минимальные радиусы прохождения кривых, м:

s-образная кривая 									          190

сопряжение прямой и кривой 							          145

круговая кривая 									          130

* – исполнение по требованию заказчика

Спецсостав состоит из составных частей:

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование платформы направляющей №1 | 1 |
| 2 | Оборудование платформы направляющей №2 | 1 |
| 3 | Оборудование платформы направляющей №3 | 1 |
| 4 | Оборудование платформы промежуточной с направляющей площадкой | 1 |
| 5 | Оборудование платформы промежуточной | 17 |
| 6 | Оборудование платформы понижающей | 1 |
| 7 | Платформа замковая верхнего яруса | 1 |
| 8 | Платформа замковая среднего яруса | 1 |
| 9 | Платформа замковая нижнего яруса | 1 |
| 10 | Платформа с подъемными опорами | 1 |
| 11 | Платформа противокантовочная с направляющим аппаратом | 1 |
| 12 | Платформа концевая | 1 |