УНИФИЦИРОВАННОЕ СЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА ПЛАТФОРМЕ ПМ-820

## НАЗНАЧЕНИЕ

Платформа ПМ-820 с установленным съёмным оборудованием для перевозки звеньев рельсошпальной решётки применяется при ремонте железнодорожного пути.

Платформа используется в составе укладочного (разборочного) поезда для укладки путевой решётки при строительстве новых железных дорог и для смены путевой решётки при капитальном ремонте пути, закрытого для движения поездов по принятым в путевом хозяйстве технологическим процессам.

Платформа должна состоит из следующих основных узлов:

- 4-х осной платформы для перевозки материалов и оборудования для ремонтов пути ПМ-820 ТУ 3182 003-52398439-04 имеющая сертификат СС ФЖТ с металлическим настилом пола.

- съёмного оборудования для перевозки звеньев рельсошпальной решётки состоящего из двух порталов, четырёх рамок с роликами, тормоза, ящика для комплектующих.

Оборудование предназначено для крепления пакетов звеньев рельсошпальной решётки, погруженных на платформы, для безопасного транспортирования их, перетягивание пакетов по платформам и временное стыкование звеньев при укладке пути, а также закрепление пакетов при передвижениях платформ в процессе укладки, когда транспортные крепления сняты.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Масса платформы с оборудованием, т | 23±3% |
| --- | --- |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Габарит платформы в транспортном положении по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| Габаритные размеры платформы, мм: |  |
| - база |  |
| - длина по осям автосцепных устройств | 14620±20 |
| - высота настила от УВГР |  |
| Время установки (снятия) комплекта транспортных креплений двумя рабочими, мин, не более | 4 |
| Производительность, м перевезённых рельсовых звеньев в год, не менее | 4200 |
| Количество платформ, необходимое для перевозки одного пакета, шт., при длине звеньев: - 25 м - 12,5 м | 2 1 |
| Максимальная разность высот соседних платформ с установленным оборудованием (не загруженных) от уровня верха головок (УВГР) от уровня пола, мм | 30 |
| Характеристики перевозимых пакетов рельсовых звеньев: - колея, мм - тип рельсов - шпалы - количество звеньев в пакете, шт., не более: - с деревянными шпалами и перевёрнутым нижним звеном и рельсами типа Р50, Р65; Р75 - с железобетонными шпалами на лыжах или перевёрнутым нижним звеном с рельсами всех типов длиной 12,5 и 25 м Примечание: типы рельсов и шпалы по действующим стандартам | 1520 Р50, Р65, Р75 дерев. (длиной до 2800 мм), ж/б 7 6 6 |
| Время закрепления (или раскрепления) пакета двумя рабочими, мин, не более | 4 |
| Расчётная скорость движения платформ с установленным оборудованием (не нагруженных или с пакетом) в составе укладочного или разборочного поезда, км/ч, не менее | 80 |
| Допускаемая скорость соударения платформ с установленным оборудованием (не нагруженных или с пакетом), км/ч, не более | 3 |
| Расчётная скорость перетягивания пакетов, км/ч, не менее | 3,6 |
| Радиус кривой, при котором допускается перетягивание пакетов, м, не менее | 400 |
| Радиус вписывания в кривые при транспортировании пакетов, м, не менее | 250 |