ХОППЕР-ДОЗАТОР МОДЕЛИ ВПМ-770

Хоппер-дозатор мод. ВПМ-770 – специальный четырехосный саморазгружающийся вагон, предназначенный для перевозки на железных дорогах РФ и стран СНГ всех видов балласта не требующего защиты от атмосферных осадков и крупностью зерен в смеси различных фракций от 5 мм до 70 мм, его механизированной разгрузки с одновременной укладкой на путевую решетку, с дозированием и разравниванием, с возможностью прерывания процесса выгрузки балласта и ограничения его засыпки в середину пути.

Хоппер-дозатор оборудован разгрузочно-дозирующим механизмом, который превращает его в высокоэффективную путевую машину, применяемую при строительстве, реконструкции и всех видах ремонта железнодорожного пути на деревянных и железобетонных шпалах со скреплениями всех типов, позволяет избежать перегрузочных работ на базах промежуточного складирования балласта и применения ручного труда при укладке его на путь.

Установка делителей потока балласта на надрельсовые балки дозатора позволяет предотвратить перетекание балласта из наружных (внутренних) разгрузочных люков бункера во внутренние (наружные) окна дозатора на отметке «-15» и ниже.

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

| 1.1 | Объем кузова, м3 | - 41 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Грузоподъемность, т | - 70 |
| 1.3 | Масса тары, т | - 24 –0,7 |
| 1.4 | Длина по осям сцепления автосцепок, мм | - 11420±20 |
| 1.5 | База, мм | - 7200+4 |
| 1.6 | Ширина по шкворневым стойкам кузова, мм | - 3206±8 |
| 1.7 | Высота от уровня верха головок рельсов, мм | - 3685 max |
| 1.8 | Высота низа дозатора в транспортном положении от уровня верха головок рельсов, мм | - 400+5 |
| 1.9 | Ширина колеи, мм | - 1520 |
| 1.10 | Габарит по ГОСТ 9238-2013 | - 1Т |
| 1.11 | Количество разгрузочных люков: наружных внутренних | - 2 - 2 |
| 1.12 | Размеры разгрузочных люков в свету, мм | - 440(2026 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 | Нагрузка от оси на путь, тс | - 23,5 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Нагрузка на один погонный метр пути, тс | - 8,14 |
| 2.3 | Скорость конструкционная, км/ч | - 120 |
| 2.4 | Скорость движения при укладке балласта, км/ч | - 3...5 |
| 2.5 | Нормальное давление воздуха в рабочей пневмосистеме, кгс/см2 | - 6 |
| 2.6 | Высота укладки балласта: выше головок рельсов, мм ниже головок рельсов, мм | - 150 max - 150 min |
| 2.7 | Возможность прерывания процесса выгрузки балласта | - имеется |
| 2.8 | Возможность ограничения засыпки балластом середины колеи | - имеется |
| 2.9 | Возможность выгрузки балласта: на одну из сторон на обе стороны пути одновременно в середину колеи в середину колеи и на одну из сторон пути одновременно на всю ширину пути | - имеется - имеется - имеется - имеется - имеется |
| 2.10 | Ширина полосы не засыпанной балластом средней части колеи при отметке дозатора «-10», мм | - 300 min |

Основные преимущества хоппер-дозатора ВПМ-770 по сравнению с моделями 55-76, мод. 315.00.000, мод.ВПМ-770Т

По сравнению с аналогами хоппер-дозатор мод. ВПМ-770 имеет увеличенный размер люков (до 440(2026мм) и увеличенный диаметр валов (от 70 до 90 мм).

Хоппер–дозатор имеет возможность выгрузки балласта в середину колеи и на одну из сторон пути одновременно.

Дозатор в транспортном положении установлен на высоте не менее 400 мм от уровня головок рельсов, что обеспечивает выработку центров катания колесных пар до полного ресурса.

Раздельное открытие и закрытие крышек разгрузочных люков позволяет производить отсыпку балласта на одну или две стороны пути при нахождении дозатора на любой отметке шкалы.