ПОЛУВАГОН-НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАСОРИТЕЛЕЙ СЗ-77

Полувагон предназначен для механизированного накопления, транспортирования к месту выгрузки, выгрузки в специально отведенных местах или перегрузки в другой состав засорителей или других сыпучих материалов.

Полувагон применяется при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути в сцепе со щебнеочистительными машинами и комплексами, уборочными машинами, машинами для очистки и нарезки кюветов.

Полувагон изготавливается в двух исполнениях: с ДГУ и топливным баком, без ДГУ и топливного бака.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. | Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вписываемость в габарит в транспортном положении по ГОСТ 9238-2013 | Тпр |
| 3. | Производительность, м3/ч, не менее: - при скорости конвейера 0,09 м/с - при скорости конвейера 0,045 м/с | 550 275 |
| 4. | Время выгрузки конвейера, определяемое производительностью конвейера перегрузочного, мин, не более | 10 |
| 5. | Грузоподъемность, т, при плотности материала 1,75 т/м3, не более | 127 |
| 6. | Обслуживающий персонал (на макс. состав из 16 полувагонов), чел | 4 |
| 7. | Масса порожнего полувагона, т, не более | 73,5 |
| 8. | Масса груженого полувагона, т, не более | 200 |
| 9. | Конструкционная скорость, км/ч, не более: - в порожнем состоянии - в груженом состоянии | 80 60 |
| 10. | Габаритные размеры, мм: - по осям сцепления автосцепок - ширина по наиболее выступающим частям, не более - высота от верха головок рельсов, максимальная | 23120 3377 5100 |
| 11. | Минимальный радиус проходимых кривых, м | 125 |
| 12. | Уклон, на котором полувагон должен удерживаться ручным тормозом, ‰: - в порожнем состоянии - в груженом состоянии | 30 40 |
| 13. | Срок службы полувагона, лет | 30 |
| 14. | Средний ресурс до капитального ремонта по объему перевезенных засорителей, м3, не менее | 700 000 |
| 15. | Средняя наработка на отказ по объему перевезенных засорителей, м3, не менее | 70 000 |
| 16. | Мак. расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН: - в порожнем состоянии - в груженом состоянии | 90,13 245,25 |
| 17. | Автосцепка: - модель - высота оси автосцепки от уровня верха головки рельса, мм | СА-3 1060±20 |
| 18. | Объем кузова, м3, не более | 77 |
| 19. | Скорость ленты конвейера-накопителя, м/с: - при загрузке засорителей - при выгрузке засорителей | 0,09 0,045 |
| 20. | Мощность привода конвейера поворотного, кВт | 2х18,5=37 |
| 21. | Угол подъема конвейера поворотного | от 28 до 34о |
| 22. | Угол поворота конвейера поворотного от оси пути в каждую сторону, не более | 75о |
| 23. | Скорость ленты конвейера поворотного, м/с | 3 |
| 24. | Дальность отбрасывания материала от оси пути при установке конвейера поворотного под углом 75о к оси пути, м, не менее | 6 |
| 25. | Силовая установка: - тип - номинальная мощность, кВт - тип системы охлаждения - род тока - номинальное напряжение на выходе, В - частота, Гц | АДГУ-150Д-К1 150 жидкостная переменный 400 50 |