# СОСТАВ ДЛЯ ЗАСОРИТЕЛЕЙ СЗ-800

Состав для засорителей СЗ-800 применяется при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути в сцепе с высокопроизводительными щебнеочистительными машинами и комплексами, уборочными машинами, машинами для очистки и нарезки кюветов.

Состав для засорителей состоит из двух одинаковых модулей. В состав каждого модуля входят пять полувагонов-накопителей и один вагон концевой.

Состав предназначен для механизированного накопления, транспортирования к месту выгрузки, выгрузки в специально отведенных местах или перегрузки в другой состав засорителей.

Промежуточные полувагоны состава оборудованы системой видеонаблюдения.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Вместимость состава, м3				                              600

2. Грузоподъемность, т, максимальная:                                                  1030

3. Масса состава в заправленном состоянии, т, не более		          867

4. Производительность, м3/ч, не менее:

при скорости конвейера-накопителя 0,06 м/с	         450

при скорости конвейера-накопителя 0,12 м/с		         900

5. Габарит вписывания в транспортном положении		1-Т ГОСТ 9238-2013

6. Скорость транспортирования, км/ч, не более:

в порожнем состоянии 				80

в груженом состоянии			           80

7. Габаритные размеры, мм:

длина по осям автосцепки				 261240500

ширина по лестницам				 3300

высота				 5300

8 .  Количество обслуживающего персонала, чел                                 4

9. Средний срок службы состава, лет                                                      30

10. Характеристика полувагона-накопителя

вместимость, м3  	                    60

грузоподъемность, т, максимальная                                           103

11. Характеристика вагона концевого

масса сухая, т, не более                                                               38

мощность силовой установки, кВт                                            315

максимальный вылет конвейера

поворотного от оси пути, м                                                       9±0,5

Основные преимущества состава для засорителей СЗ-800 по сравнению с составом мод. СЗ-350-10-2:

Вместимость состава – 600 м3 (у СЗ-350-10-2 – 350 м3 );

Грузоподъемность – до 1030 т (у СЗ-350-10-2 – 520 т);